## Slide 2
Taşımacılık sektörü bugün her zamankinden daha dinamik, daha rekabetçi ve daha kritik bir rol üstleniyor. Peki bundan daha heyecan verici olan nedir? Bu sektörün geleceğini birlikte inşa etmek.
Bugünün dünyasında kârlılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik artık sabit kavramlar değil; sürekli yeniden düşünülmesi, geliştirilmesi ve optimize edilmesi gereken dinamik süreçlerdir. Bu anlayışla, tüm enerjimizi ve tutkumuzu daha akıllı, daha dayanıklı ve daha verimli çözümler geliştirmeye adıyoruz.
Müşterilerimizin karşı karşıya olduğu rekabet baskısının farkındayız. Bu baskıyı hafifletmek için yalnızca ürün sunmuyor, aynı zamanda güçlü ve uzun vadeli iş ortaklıkları kuruyoruz. Çünkü gerçek inovasyonun kaynağı, sahadaki ihtiyaçları birlikte anlamak ve bu ihtiyaçlara birlikte çözüm üretmektir. Değişen beklentileri hızlıca analiz ederek doğru çözümleri zamanında hayata geçirmek, yaklaşımımızın temelini oluşturur.
Mühendislik disiplinimiz, kaliteye olan tavizsiz bağlılığımız ve deneyimimiz; geliştirdiğimiz her çözümün temelini oluşturur. Ürünlerimiz, en zorlu koşullarda dahi performans gösterecek şekilde tasarlanır ve test edilir. Ağır yükler, zorlu yol şartları, aşırı hava koşulları… Tüm bu senaryolar, geliştirme sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü biz ancak en zorlu testlerden geçen çözümlerin gerçek değeri yansıttığına inanıyoruz.
Her proje, sahadan gelen geri bildirimlerle şekillenir. Kullanıcı deneyimi, ergonomi ve operasyonel verimlilik; tasarım süreçlerimizin merkezinde yer alır. Küçük detayların büyük farklar yarattığının bilinciyle, her çözümde kullanım kolaylığı ve işlevselliği ön planda tutarız.
Aynı zamanda sürdürülebilirlik, tüm faaliyetlerimizin temel yapı taşlarından biridir. Daha düşük karbon ayak izi, daha verimli enerji kullanımı ve çevre dostu üretim yaklaşımları ile geleceğe karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler, alternatif enerji çözümleri ve akıllı sistemlerle sektöre yön vermeyi hedefliyoruz.
İnsan kaynağımız ise bu değer zincirinin en güçlü halkasıdır. Takım çalışmasına dayalı, gelişimi teşvik eden ve sorumluluk bilinci yüksek bir çalışma kültürü ile her bireyin katkısını değerli görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü ekipler, güçlü çözümler üretir.
Bizim için her iş, yeni bir başlangıçtır. Her çözüm, bir sonraki gelişimin temelini oluşturur. Çünkü biz yalnızca bugünü değil, taşımacılık sektörünün geleceğini tasarlıyoruz.

## Slide 3
Kayar Perdeli Branda Kasalar
Soğutuculu Frigo Kasalar
Kapalı Sac Kasalar

## Slide 4
SOĞUTUCULU FRİGO KASALAR

## Slide 5
TİP | UZUNLUK ( MM ) MAX / MİN | GENİŞLİK ( MM ) MAX / MİN | YÜKSEKLİK ( MM ) MAX / MİN | KULLANIM ALANI | SEKTÖR
TIR | 13,60 m / 13,38 m | 2,60 m / 2,40 m | 4,00 m / 2,55 m | Global | SOĞUK GIDA / İLAÇ / KURU GIDA / SEBZE / MEYVE
Kamyon | 7,50 m / 5,10 m | 2,60 m / 2,20 m | 2,50 m / 2,00 m | Global | 
Kamyonet | 4,90 m / 3,00 m | 2,20 m / 1,70 m | 2,20 m / 1,80 m | ŞEHİR İÇİ / ŞEHİR DIŞI | 
Yukarıda Türkiye’de satışı yapılan ve kullanılan klimalı/frigorifik üst yapılar için, piyasada yaygın görülen ölçü aralıklarını grup bazında özet olarak verilmiştir. : mevzuatta “minimum frigo kasa ölçüsü” diye bir alt sınır yok; alt sınırlar piyasadaki yaygın üretici/uygulama örnekleri baz alınarak verilmiştir. Azami dış ölçüler ise Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki gabari sınırlarıyla sınırlıdır. |  |  |  |  | 

## Slide 6
Soğutmalı Kamyon Kasalarının Performansını Nasıl Artırıyoruz?
Yüksek mukavemetli yapı
Kamyon yan perdeleri, birinci sınıf Avrupa polimer kamyon perde kumaşlarından üretilmiştir. Geniş ürün yelpazemizden tokalar ve makaralarla perdeleri tam olarak ihtiyaçlarınıza göre uyarlıyoruz.
Ayrıca canlı, yüksek çözünürlüklü dijital grafikler de sunmaktadır.
Kamyon yan perde kumaşı, tren, gemi, konteyner gibi taşıma tesisleri ve depo tenteleri için kullanılır. İşlerinin doğası gereği, kamyonlar genellikle hava koşullarından veya kazalardan kaynaklanan hasarlara en çok maruz kalan ortamlarda bulunur, bu nedenle kullanılmadıkları zamanlarda onlara yeterli koruma sağlamak özellikle önemlidir. Kamyon örtü kumaşı, aracınızın dışını hava koşullarından ve hatta kazara oluşabilecek fiziksel hasarlardan koruyabilir.
Modüler Tasarım
Soğutmalı kamyon kasasının her bir tarafı, tamamen kompozit bir panelden oluşur. Kamyon kasası alüminyum profillerle sabitlenir ve paneller perçinler ve sızdırmazlık malzemeleriyle sıkıca birbirine bağlanır. Bu nedenle, kasanın montajı basit ve verimli bir işlemdir ve onarım gerektiğinde sökülmesi de çok kolaydır.
Isı Yalıtımı
Kutu panelleri arasında boşluk bulunmamaktadır ve kapı panelleri ile kapı çerçeveleri arasında yüksek performanslı kauçuk contalar kullanılarak tamamen su geçirmezlik sağlanmıştır. Kutunun tamamı düşük ısı iletkenliğine sahip malzemelerden üretilmiştir ve kutunun köşelerindeki ısı köprüsü sorunu ortadan kaldırılmıştır. Soğutma ünitesi düşük tüketimli ve yüksek ısı yalıtım etkisine sahiptir. Mükemmel ısı yalıtım performansı sayesinde, soğutma ünitesi arızalansa bile, iç sıcaklık birkaç saat boyunca normal seviyede tutulabilir.

## Slide 7
Fiberglas Soğutmalı Kamyon Panelleri
Soğutmalı kamyon kasalarında fiberglas köpük sandviç panellerin kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve sektörün gelişiminde önemli bir trend haline gelmektedir. Buna karşılık, geleneksel metal izolasyon panellerinin performansı sınırlıdır ve soğutmalı kamyon performansına yönelik artan pazar talebini karşılamak zordur. Fiberglas köpük sandviç paneller, metal izolasyon panellerini çok aşan birçok mükemmel özelliği bir araya getirir ve özellikle gıda, sebze, meyve, soğuk içecekler, et ve deniz ürünleri gibi düşük sıcaklıkta depolama gerektiren ürünlerin taşınması için uygundur.
Başlıca Özellikler şunlardır :
Isı yalıtımı.
Hafif.
Temizlemesi kolay.
Su geçirmez ve neme dayanıklı, daha iyi sızdırmazlık performansı sunar.
Tamiri kolay.
Hava koşullarına dayanıklı.
Yapı | CTP + Köpük + CTP
Yüzey işlemi | Parlak veya mat.
Çekirdek | PU (poliüretan) köpük (Yoğunluk: 35-50 kg/m³, Isı İletkenliği: 0,020-0,030 W/m·K); XPS (ekstrüde polistiren) köpük (Yoğunluk: 28-50 kg/m³, Isı İletkenliği: 0,025-0,035 W/m·K).
Çerçeve malzemeleri | Fiberglas profiller, alüminyum profiller, su geçirmez ahşap, çelik bileşenler vb.
Soğutmalı Kamyon Panellerinin Özellikleri
Genişlik | Maksimum 2,60 metre.
Kalınlık | 40-100 mm.
Uzunluk | Maksimum 12 metre.

## Slide 8
Yiyecek Karavanları
Küçük Soğutmalı Römorklar
Sökülebilir Yalıtımlı Bölmeler
Kauçuk Tampon Koruyucuları
Kapı Sızdırmazlık Şerit Fitiller
Et Taşıma Sistemleri
Şerit Perdeler
Paslanmaz Kapı Menteşeleri
Raylı Sistemler
Paslanmaz Zemin Kaplama
Hidrolik YükKaldırma Sistemleri
Genel Aksesuarlar

## Slide 9
KAYAR PERDELİ BRANDALI KASALAR

## Slide 10
TİP | UZUNLUK ( MM ) MAX / MİN | GENİŞLİK ( MM ) MAX / MİN | YÜKSEKLİK ( MM ) MAX / MİN | KULLANIM ALANI | KULLANIMADA TERCİH EDEN SEKTÖRLER
TIR | 13,60 m / 13,38 m | 2,60 m / 2,40 m | 4,00 m / 2,55 m | Global | Lojistik ve Nakliye (En Yaygın)/ Otomotiv ve Yan Sanayi / Perakende ve FMCG (Hızlı Tüketim) / Tekstil ve Hazır Giyim / Tarım ve Gıda (Kuru Yükler) / Sanayi ve Üretim
Kamyon | 7,50 m / 5,10 m | 2,55 m / 2,20 m | 2,50 m / 2,00 m | Global | 
Kamyonet | 4,90 m / 3,00 m | 2,20 m / 1,70 m | 2,20 m / 1,80 m | ŞEHİR İÇİ / ŞEHİR DIŞI | 
Yukarıda Türkiye’de satışı yapılan ve kullanılan klimalı/frigorifik üst yapılar için, piyasada yaygın görülen ölçü aralıklarını grup bazında özet olarak verilmiştir. : mevzuatta “minimum frigo kasa ölçüsü” diye bir alt sınır yok; alt sınırlar piyasadaki yaygın üretici/uygulama örnekleri baz alınarak verilmiştir. Azami dış ölçüler ise Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki gabari sınırlarıyla sınırlıdır. |  |  |  |  | 

## Slide 11
Brandalı kayar perde Kamyon kasaları
Yüksek mukavemetli yapı
Kamyon gövde panelinin içine eksiksiz bir “iskelet” çerçeve yapısı yerleştirilmiştir. Bu “iskelet” malzemeleri, panelin içine eşit olarak dağıtılmış fiberglas profillerden, alüminyum profillerden veya su geçirmez kontrplaktan yapılmıştır. Bu, panelin yapısal dayanıklılığını artırmakla kalmaz, aynı zamanda dış metal parçaların (kılavuz raylar, menteşeler, kenar profilleri, döşeme vb.) montajı için yeterli çivi tutma kuvveti sağlar.
Hızlı Yükleme ve Boşaltma
Her Sektöre Uygunluk
İnşaat sektöründe, perde yan paneller, ağır çelik profillerin, ahşap kirişlerin veya önceden üretilmiş elemanların taşınmasında kullanılır ve bu elemanlar bir vinç yardımıyla doğrudan yandan boşaltılabilir.
Tarım sektöründe, tenteli römorklar genellikle makineler, gübre paletleri veya hızlı bir şekilde yüklenmesi gereken mevsimlik ürünler için kullanılır.
Dağıtımda ise hız çok önemlidir: Süpermarketler ve toptancılar, şubelerinin zamanında tedarik edilmesini sağlamak için her gün perdeli kasalı kamyonlara güvenirler.
Dış Pvc Tabakası
Parlak /Mat/Kabartmalı
Su Geçirmez
Çizilmeye Dayanıklı
Polyester Baz Kumaş
Çekmeye Yırtılmaya
Dayanımlı
Örme kumaş
Alt Pvc Katmanı
Parlak / Mat / Kabartmalı
Hava Geçirmez
Yüksek Basınca Dayanım
Yanları perdeli kamyonlar, yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırır. Forkliftin, kamyonun uzunluğu boyunca herhangi bir noktadan malları taşımasına olanak tanır. Bu avantaj sayesinde, malların yerleştirilmesinde önceliklendirme yapmak kolaylaşır. Yükleme sürecini yavaşlatabilecek belirli bir sırayla yükleme zorunluluğu ortadan kalkar. İşletmeniz için bu verimliliğin en kısa sürede başlaması için yeni veya kullanılmış yanları perdeli kamyonlar sunabilir.

## Slide 12
Brandalı kayar perde Kamyon kasaları
Kamyon yan perdeleri, verimli kargo taşımacılığı için pratik bir çözüm sunar. Ana bileşenleri ve doğru bakım uygulamalarını anlayarak, perdeli römorkunuzun yıllarca güvenilir ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Kamyon yan perdeleri, kargo alanının bir veya her iki tarafında esnek kumaş veya plastik bir perde bulunan bir treyler tasarım türüdür. Bu perdeler yukarı veya aşağı doğru sarılabilir, böylece yüke kolay erişim sağlanır ve hızlı yükleme ve boşaltma işlemleri mümkün olur. Perde, gergin ve hava koşullarına dayanıklı kalmasını sağlamak için genellikle bir ray sistemi ve gerdirme cihazları ile sabitlenir.
Ana Bileşenler
Perde Malzemesi
Çerçeve ve Ray Sistemi
Gerdirme Cihazları
Şasi ve Taban Döşeme
Dış Yüzey | Dış Pvc Tabaka
Ara Kat | Polyester Bazlı Kumaş
İç Yüzey | Alt Pvc Katmanı
İskelet | ST 37 / Alüminyum / Galvaniz
Çerçeve malzemeleri | ST 37 / Alüminyum / Galvaniz
Brandalı kayar perde Kamyon kasaları Özellikleri
Genişlik | Maksimum 2,55 Mt
Yükseklik | 2,00 / 2,80 Mt
Uzunluk | Maksimum 12 metre.

## Slide 13
Sökülebilir Yalıtımlı Bölmeler
Paslanmaz Kapı Menteşeleri

## Slide 14
  KAPALI SAC KASA SİSTEMLERİ

## Slide 15
TİP | UZUNLUK ( MM ) MAX / MİN | GENİŞLİK ( MM ) MAX / MİN | YÜKSEKLİK ( MM ) MAX / MİN | KULLANIM ALANI | KULLANIMADA TERCİH EDEN SEKTÖRLER
TIR | 13,60 m / 13,38 m | 2,60 m / 2,40 m | 4,00 m / 2,55 m | Global | Lojistik ve Kargo (En Yaygın) / Perakende ve FMCG / Elektronik ve Teknoloji / Evden Eve Nakliyat / İlaç ve Medikal / Sanayi ve Yedek Parça / Değerli Yük Taşımacılığı (Özel Uygulamalar) /
Kamyon | 7,50 m / 5,10 m | 2,55 m / 2,20 m | 2,50 m / 2,00 m | Global | 
Kamyonet | 4,90 m / 3,00 m | 2,20 m / 1,70 m | 2,20 m / 1,80 m | ŞEHİR İÇİ / ŞEHİR DIŞI | 
Yukarıda Türkiye’de satışı yapılan ve kullanılan klimalı/frigorifik üst yapılar için, piyasada yaygın görülen ölçü aralıklarını grup bazında özet olarak verilmiştir. : mevzuatta “minimum frigo kasa ölçüsü” diye bir alt sınır yok; alt sınırlar piyasadaki yaygın üretici/uygulama örnekleri baz alınarak verilmiştir. Azami dış ölçüler ise Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki gabari sınırlarıyla sınırlıdır. |  |  |  |  | 

## Slide 16
KAPALI SAC KASA SİSTEMLERİ
Yüksek mukavemetli yapı
Kapalı sac kasa, kamyon, kamyonet ve tır şasileri üzerine uygulanan; dış etkenlerden koruma sağlayan, dayanıklı ve güvenli bir üst yapı türüdür. Özellikle ev eşyası, tekstil ürünleri ve dökülmeden/dağılmadan taşınması gereken yükler için tercih edilir.
Çelik lama ve bağlantı aparatları, Kutu profil (genellikle ST37 veya ST52 çelik) ,DKP sac & Galvaniz sac ,& Alüminyum sac (daha hafif seçenek)
Kontraplak + kaymaz kaplama ,Çelik sac taban (ağır yükler için) ,Çift kanat arka kapı (en yaygın) ,Yan kapı (opsiyonel) Menteşe, kilit sistemleri, contalar üretimdeki bileşenleridir.
Diğer Üst Yapılara Göre Avantajları
Sektörel Uygunluk
Evden Eve Taşıma (Mobilya & Ev Eşyası) ( Koltuk, beyaz eşya, dolap, masa vb.,İç yüzey genelde çizilmeyi önleyici kaplama olur )
Yük sabitleme için: Ray sistemleri ,Halat/kayış bağlantı noktaları
Tekstil Taşımacılığı (Askılı tekstil (takım elbise, kaban vb.) , Koli veya çuval tekstil ürünleri
Genelde:Askı boruları (hanger bar sistemi) ,Nem ve toza karşı koruma ,Temiz iç yüzey
Koli ve Paketli Ürün Taşımacılığı (Kargo, e-ticaret ürünleri,Gıda dışı paketli ürünler ) Genelde: Düz iç hacim → maksimum istifleme,Forklift/palet uygunluk
Sanayi Ürünleri Taşımacılığı (Makine parçaları ,Yedek parça,Metal veya plastik ürünler,) Genelde: Ağır hizmet taban ,Çelik zemin tercih edilir
Hassas Ürün Taşımacılığı ( Elektronik ürünler , Cam ürünler, Dekoratif malzemeler )
Tam koruma sağlar Yağmur, rüzgar, toz ve güneşten yükü tamamen korur
Güvenlidir Kilitlenebilir yapısı sayesinde hırsızlığa karşı daha dayanıklıdır
Dayanıklıdır Sac yapı, tente kasalara göre çok daha uzun ömürlüdür
Düzenli yükleme imkanı sunar İç hacim düzgün olduğu için istifleme kolaydır
Profesyonel görünüm Kurumsal taşımacılıkta tercih edilir

## Slide 17
KAPALI SAC kasalar
Kapalı Sac Kasa – Güvenli ve Profesyonel Taşımanın En Sağlam Yolu
Bu gördüğün kapalı sac kasa, yükünü dış etkenlerden tamamen koruyan, uzun ömürlü ve profesyonel taşımacılık için üretilmiş bir üst yapıdır.
Senin işin ne olursa olsun — ister ev eşyası, ister tekstil, ister koli taşımacılığı — bu kasa sana güvenli, düzenli ve sorunsuz taşıma sağlar.
Neden Bu Kasa?
Öncelikle en önemli konu: güvenlik
Yükün yağmurdan, rüzgardan, tozdan etkilenmez
Kapalı ve kilitli sistem sayesinde dış müdahaleye karşı korumalıdır
Özellikle değerli yüklerde içinin rahat olmasını sağlar
Sağlamlık Konusu
Bu kasa sıradan bir kaplama değil:
İçinde çelik taşıyıcı iskelet var
Darbeye, yola ve ağır yüke dayanacak şekilde üretilir
Tente kasalar gibi zamanla yıpranmaz, sarkmaz
Yani bir kere yaptırırsın, uzun yıllar kullanırsın
Taşıyıcı İskelet | ST37 / ST52 çelik (40x40x2 mm / 50x50x2 mm / 60x40x2 mm )
Alt Şasi | NPU / U profil / lama (NPU 80 – 120 / Lama: 80x8 mm / 100x10 mm )
Yan Duvar ve Tavan Sacı | DKP Sac (siyah sac) / Galvaniz Sac / Alüminyum Sac (hafif kasa için)
Yan Duvarlar | 0.80 mm – 1.20 mm
Tavan | 0.60 mm – 1.00 mm
KAPALI SAC kasaları Özellikleri
Taban | Kontraplak (Marine plywood) Kalınlık: 15 mm – 21 mm / Çelik sac taban Kalınlık: 2 mm – 4 mm
Kapılar | Sac + profil çerçeve / 1.0 – 1.5 mm sac / Ağır hizmet menteşe / Paslanmaz Kilit Kollar,Sızdırmaz Conta
Bağlantı ve Sabitleme Elemanları | Cıvata & Somun: 8.8 / 10.9 kalite / Perçin: Alüminyum / çelik / Kaynak: Gazaltı (MIG/MAG)
Yüzey Kaplama | Astar: Epoksi astar / Boya: Endüstriyel boya / elektrostatik / Kalınlık: 80–120 mikron
Opsiyonel | Poliüretan köpük (Isı yalıtımı , Ses yalıtımı ) / Galvaniz çelik Ray sistemi / Çelik Bağlama halkası / Askı borusu / Lift (hidrolik arka platform) / Yan kapı / sürgülü kapı / Havalandırma menfezleri

## Slide 18
Paslanmaz Kapı Menteşeleri

## Slide 19
Trailer Type / Römork Tipi
Açık Araç Taşımacılığı
Çok Amaçlı Römorklar
Damperli Römorklar
Düz Römorklar
Kutu Römorklar
Motosiklet & Atv & Bisiklet Römorkları
Brandalı Römorklar
Tekne & Yat Taşıyıcı Römorklar

## Slide 21
GENEL MAKSATLI TAŞIYICILAR

## Slide 22
Çekici Grubu | Türkiye’de görülen açık sabit römork minimum | Türkiye’de görülen açık sabit römork maksimumu | Römork için yasal azami genişlik
ATV | 1,25 × 1,25 × 0,30 m | 2,50 × 1,50 × 0,22–0,30 m | 2,55 m
Otomobil | 2,50 × 1,40 × 0,30 m | 4,30 × 2,08 × açık platform | 2,55 m
Kamyonet | 2,50 × 1,40 × 0,30 m | 6,24 × 2,10 × 0,35 m | 2,55 m
Minibüs | 2,50 × 1,40 × 0,30 m | 6,24 × 2,10 × 0,35 m | 2,55 m
Otobüs | 2,50 × 1,40 × 0,30 m | 6,24 × 2,10 × 0,35 m | 2,55 m
Kamyon | 2,56 × 1,40 × 0,30 m | 7,50 × 2,45 × 3,00 m | 2,55 m
TİTAN

## Slide 23
DAMPERLİ TAŞIYICILAR

## Slide 24
TRACK

## Slide 25
TEKNE TAŞIYICILAR

## Slide 27
MOTOSİKLET / BİSİKLET / ATV TAŞIYICILAR

## Slide 29
ARAÇ TAŞIYICILAR

## Slide 30
ATLAS

## Slide 31
Römork tipi | Minimum uzunluk | Maksimum uzunluk | Minimum genişlik | Maksimum genişlik | Minimum yükseklik | Maksimum yükseklik
Kapalı polyester kasa küçük römork | 4,0 m | 4,00 m | 1,40 m | 2,10 m | 1,50 m | 2,20 m
Kapalı kasa büyük römork / box trailer | 13,31 m | 13,60 m | 2,45 m | 2,55 m | 2,65 m | 3,00 m